## Slide 1: 第一章 计算机系统概论
1.1 计算机系统简介
1.3 计算机硬件的主要技术指标
1.2 计算机的基本组成

## Slide 2: 1.1 计算机系统简介
由具有各类特殊功能
的信息（程序）组成
1. 计算机系统
计算机系统
计算机的实体
如主机、外设等
一、 计算机软、硬件的概念
硬件
软件

## Slide 3
按任务需要编制成的各种程序
用来管理整个计算机系统
系统软件
应用软件
语言处理程序
操作系统
服务性程序
数据库管理系统
网络软件
软
件
1.1

## Slide 4
计算机
高级语
言程序
目标
程序
结果
翻译
运行
1.1
2. 计算机的解题过程

## Slide 5
二、计算机系统的层次结构
高级语言
虚拟机器 M3
汇编语言
虚拟机器 M2
操作系统
虚拟机器
机器语言
实际机器 M1
微指令系统
微程序机器 M0
1.1

## Slide 6
用编译程序翻译
成汇编语言程序
用汇编程序翻译
成机器语言程序
用机器语言解释操作系统
用微指令解释机器指令
由硬件直接执行微指令
软
件
硬
件
1.1
虚拟机器 M4
虚拟机器 M3
虚拟机器 M2
实际机器 M1
微程序机器 M0

## Slide 7
程序员所见到的计算机系统的属性
概念性的结构与功能特性
计算机
体系结构
计算机
组成
实现计算机体系结构所体现的属性
有无乘法指令
如何实现乘法指令
（指令系统、数据类型、寻址技术、I/O机理）
（具体指令的实现）
1.1
三、计算机体系结构和计算机组成

## Slide 8: 1.2 计算机的基本组成
1. 计算机由五大部件组成
3. 指令和数据用二进制表示
4. 指令由操作码和地址码组成
6. 以运算器为中心
2. 指令和数据以同等地位存于存储器
可按地址寻访
5. 存储程序
一、冯·诺依曼计算机的特点
5. 存储程序

## Slide 9
算术运算
逻辑运算
存放数据
和程序
将信息转换成机
器能识别的形式
将结果转换成
人们熟悉的形式
指挥程序
运行
1.2
冯·诺依曼计算机硬件框图
存储器
输入设备
运算器
控制器
输出设备

## Slide 10
1.2
冯·诺依曼计算机硬件框图
存储器
输入设备
运算器
控制器
输出设备

## Slide 11
二、计算机硬件框图
1.2
1. 以存储器为中心的计算机硬件框图
程序
存储器
输出设备
输入设备
运算器
控制器
数据
结果
计算

## Slide 12
ALU
主存
辅存
CPU
主机
I/O
硬件
CU
2.现代计算机硬件框图
存储器
输入设备
运算器
输出设备
控制器
1.2
ALU
CPU
主机
I/O
CU
主
存

## Slide 13
1.上机前的准备
建立数学模型
-
+
-
+
-
=
!
x9
!
x7
!
x5
!
x3
x
x
9
7
5
3
sin
…
编制解题程序
确定计算方法
程序 — 运算的 全部步骤
0, 1, 2,
)
(
)
(
2
1
n
yn
x
yn
x
=
+
=
√
…
指令 — 每 一个步骤
1.2
三、计算机的工作步骤

## Slide 14
取x 至运算器中
乘以x 在运算器中
乘以a 在运算器中
存ax2 在存储器中
取b 至运算器中
乘以x 在运算器中
加ax2 在运算器中
加c 在运算器中
= (ax + b)x + c
取x 至运算器中
乘以a 在运算器中
加b 在运算器中
乘以x 在运算器中
加c 在运算器中
计算 ax2 + bx + c
1.2
编程举例

## Slide 15
000001 0000001000
打印 
停机
取数 α
[α] ACC
存数 β
[ACC] β
加 γ
[ACC]+[γ] ACC
乘 δ
[ACC]×[δ] ACC
指令格式举例
1.2
操作码
地址码
[  ] 打印机

## Slide 16
指令和数据存于主存单元的地址 | 指令 |  | 注释
 | 操作码 | 地址码 | 
0 | 000001 | 0000001000 | 取数x至ACC
1 | 000100 | 0000001001 | 乘a得ax存于ACC中
2 | 000011 | 0000001010 | 加b得ax+b,存于ACC中
3 | 000100 | 0000001000 | 乘x得（ax+b)x,存于ACC中
4 | 000011 | 0000001011 | 加c得ax2 + bx + c,存于ACC
5 | 000010 | 0000001100 | 将ax2 + bx + c存于主存单元
6 | 000101 | 0000001100 | 打印
7 | 000110 |  | 停机
8 | x |  | 原始数据x
9 | a |  | 原始数据a
10 | b |  | 原始数据b
11 | c |  | 原始数据c
12 |  |  | 存放结果
1.2
计算 ax2 + bx + c 程序清单

## Slide 17
 | ACC | MQ | X
2.计算机的解题过程
(1)运算器的基本组成及操作过程
1.2
运算器
MQ
ACC
ALU
X
被加数
被减数
被除数
乘数
商
加数
减数
被乘数
除数
加法
减法
乘法
除法
和
差
余数
乘积高位
乘积低位

## Slide 18
运算器
MQ
ACC
ALU
X
ACC 被加数
ACC
初态
① 加法操作过程
1.2
[ACC]+[X]
ALU
[M] X
X
ACC
ACC
指令
加
M

## Slide 19
1.2
② 减法操作过程
运算器
MQ
ACC
ALU
X
指令
减
M
ACC 被减数
ACC
初态
[M] X
X
[ACC]-[X]
ALU
ACC
ACC

## Slide 20
运算器
MQ
ACC
ALU
X
ACC
ACC 被乘数
初态
1.2
ACC
MQ
[M]
MQ
指令
乘
M
③ 乘法操作过程
X
[ACC]
X
0
0
ACC
ALU
[X]×[MQ]
ACC∥MQ
ACC
MQ

## Slide 21
运算器
MQ
ACC
ALU
X
ACC 被除数
ACC
初态
1.2
[ACC]÷[X]
ALU
MQ
ACC
MQ
余数在ACC中
指令
除
M
[M] X
X
④ 除法操作过程

## Slide 22
存储体
大楼
存储单元 存放一串二进制代码
存储字 存储单元中二进制代码的组合
存储字长 存储单元中二进制代码的位数
每个存储单元赋予一个地址号
按地址寻访
– 存储单元
– 存储元件
（0/1）
– 房间
– 床位
（无人/ 有人）
(2)存储器的基本组成
1.2
主存储器
存储体
MAR
MDR

## Slide 23
MAR
MDR
存储单元个数 16
存储字长 8
设 MAR = 4 位
MDR = 8 位
1.2
存储器地址寄存器
反映存储单元的个数
存储器数据寄存器
反映存储字长
(2)存储器的基本组成
主存储器
存储体
MAR
MDR

## Slide 24
取指令
分析指令
执行指令
PC
IR
CU
PC
IR
CU
取指
执行
PC 存放当前欲执行指令的地址
具有计数功能（PC）+ 1 PC
IR 存放当前欲执行的指令
访存
访存
完成
一条
指令
1.2
(3)控制器的基本组成

## Slide 25
1
2
3
5
6
7
8
9
以取数指令为例
4
(4)主机完成一条指令的过程
1.2
CU
控制
单元
主存储器
MDR
MAR
存储体
CPU
PC
控制器
IR
…
运算器
MQ
ACC
ALU
X
I/O

## Slide 26
1
2
3
5
6
7
9
8
以存数指令为例
4
1.2
CU
控制
单元
主存储器
MDR
MAR
存储体
CPU
PC
控制器
IR
…
运算器
MQ
ACC
ALU
X
I/O
(4)主机完成一条指令的过程

## Slide 27
(5) ax2 + bx + c 程序的运行过程
将程序通过输入设备送至计算机
程序首地址
打印结果
分析指令
取指令
…
停机
启动程序运行
,(PC )+ 1 PC
执行指令
1.2
MAR
M
MDR
IR
PC
CU
OP(IR)
Ad(IR)
MAR
M
MDR
ACC
PC

## Slide 28: 1.3 计算机硬件的主要技术指标
1.机器字长
2.运算速度
CPU 一次能处理数据的位数
与 CPU 中的 寄存器位数 有关
=
n
i =1
fi ti
TM
∑
吉普森法
主频
每秒执行百万条指令
MIPS
执行一条指令所需时钟周期数
CPI
每秒浮点运算次数
FLOPS

## Slide 29
221 = 256KB
213 = 1KB
如：
3.存储容量
主存容量
辅存容量
存储单元个数 × 存储字长
字节数
字节数 80GB
如：MAR MDR 容量
10 8
16 32
存放二进制信息的总数量
1.3
1K = 210
1Byte = 23
1G = 230
1K × 8位
64K × 32位