## Slide 1: 第三章 系统总线
3.1 总线的基本概念
3.2 总线的分类
3.3 总线特性及性能指标
3.4 总线结构
3.5 总线控制

## Slide 2: 3.1 总线的基本概念
一、为什么要用总线
二、什么是总线
三、总线上信息的传送
总线是连接各个部件的信息传输线
是 各个部件共享的传输介质
串行
并行

## Slide 3
四、总线结构计算机举例
1. 面向 CPU 的双总线结构框图
中央处理 器 CPU
I/O总线
M
总
线
3.1
主存储器
M.M
I/O接口
外部
设备1
外部
设备2
…
…
I/O接口
I/O接口
外部
设备n

## Slide 4
单总线（系统总线）
2. 单总线结构框图
CPU
M.M
I/O接口
外部
设备1
外部
设备2
I/O接口
…
外部
设备n
I/O接口
…
3.1

## Slide 5
3. 以存储器为中心的双总线结构框图
系统总线
M.M
CPU
I/O接口
外部
设备1
…
外部
设备n
I/O接口
…
存储总线
3.1

## Slide 6: 3.2 总线的分类
1.片内总线
2.系统总线
芯片内部 的总线
数据总线
地址总线
控制总线
双向 与机器字长、存储字长有关
单向 与存储地址、 I/O地址有关
有出 有入
计算机各部件之间 的信息传输线
存储器读、存储器写
总线允许、中断确认
中断请求、总线请求

## Slide 7
3.通信总线
串行通信总线
并行通信总线
传输方式
3.2
用于 计算机系统之间 或 计算机系统
与其他系统（如控制仪表、移动通信等）
之间的通信

## Slide 8: 3.3 总线特性及性能指标
CPU
插件板
M.M
插件板
I/O
插件板
一、总线物理实现
BUS

## Slide 9
1. 机械特性
2. 电气特性
3. 功能特性
4. 时间特性
二、总线特性
尺寸 形状
传输方向 和有效的 电平 范围
每根传输线的 功能
信号的 时序 关系
3.3
地址
数据
控制

## Slide 10
三、总线的性能指标
1. 总线宽度
2. 标准传输率
3. 时钟同步/异步
4. 总线复用
5. 信号线数
6. 总线控制方式
7. 其他指标
数据线 的根数
每秒传输的最大字节数（MB／s）
同步、不同步
地址线 与 数据线 复用
地址线、数据线和控制线的 总和
负载能力
并发、自动、仲裁、逻辑、计数
3.3

## Slide 11
ISA
EISA
VL-BUS
PCI
模块
系统
总
线
标
准
四、总线标准
系统
模块
3.3
标 准 界 面

## Slide 12: 3.4 总线结构
一、单总线结构
单总线（系统总线）
CPU
M.M
I/O接口
外部
设备1
外部
设备2
I/O接口
…
外部
设备n
I/O接口
…

## Slide 13
1. 双总线结构
具有特殊功能的处理器
由通道对I/O统一管理
通道
I/O接口
设备n
…
…
I/O接口
设备0
CPU
主存
主存总线
I/O总线
二、多总线结构
3.4

## Slide 14
2. 三总线结构
主存总线
DMA总线
I/O总线
CPU
主存
设备1
设备n
高速外设
I/O接口
I/O接口
I/O接口
…
…
3.4

## Slide 15
3. 三总线结构的又一形式
3.4
局域网
系统总线
CPU
Cache
局部总线
扩展总线接口
扩展总线
Modem
串行接口
SCSI
局部I/O控制器
主存

## Slide 16
4. 四总线结构
主存
扩展总线接口
局域网
SCSI
多媒体
CPU
调制解调器
串行接口
FAX
系统总线
局部总线
高速总线
扩展总线
图形
Cache/桥
3.4

## Slide 17
1. 传统微型机总线结构
三、总线结构举例
存储器
SCSI II
控制器
主存控制器
ISA EISA
8 MHz16位数据通路
标准总线控制器
33 MHz32位数据通路
系统总线
调制解调器
多媒体
高速局域网
高性能图形
CPU
…
3.4

## Slide 18
2. VL-BUS局部总线结构
33 MHz的32位数据通路
系统总线
ISA EISA
多媒体
高速局域网
高性能图形
调制解调器
图文传真
8 MHz的16位数据通路
标准总线
控制器
CPU
主存控制器
存储器
局部总线
控制器
SCSIⅡ
控制器
VL BUS
…
…
3.4

## Slide 19
3. PCI 总线结构
CPU
多媒体
PCI 桥
高速局域网
高性能图形
调制解调器
图文传真
PCI 总线
系统总线
33 MHz的32位数据通路
8 MHz的16位数据通路
ISA EISA
标准总线
控制器
SCSIⅡ
控制器
存储器
3.4

## Slide 20
4. 多层 PCI 总线结构
PCI总线2
存储器
桥0
桥4
PCI设备
桥5
总线桥
桥3
桥1
设备
桥2
第一级桥
第二级桥
第三级桥
PCI总线4
PCI总线5
PCI总线3
PCI总线1
PCI总线0
存储器总线
标准总线
CPU
3.4

## Slide 21: 3.5 总线控制
一、总线判优控制
总线判优控制
分布式
集中式
主设备(模块)
对总线有 控制权
从设备(模块)
响应 从主设备发来的总线命令
1. 基本概念
链式查询
计数器定时查询
独立请求方式

## Slide 22
2. 链式查询方式
总
线
控
制
部
件
I/O接口0
…
BS
BR
I/O接口1
I/O接口n
…
BG
数据线
地址线
BS -总线忙
BR-总线请求
BG-总线同意
3.5
I/O接口1

## Slide 23
0
BS -总线忙
BR-总线请求
总
线
控
制
部
件
数据线
地址线
I/O接口0
…
BS
BR
I/O接口1
I/O接口n
设备地址
3. 计数器定时查询方式
I/O接口1
3.5
计数器
设备地址
1

## Slide 24
排队器
排队器
4. 独立请求方式
总
线
控
制
部
件
数据线
地址线
I/O接口0
I/O接口1
I/O接口n
…
BR0
BG0
BR1
BG1
BRn
BGn
BG-总线同意
BR-总线请求
3.5

## Slide 25
二、总线通信控制
1. 目的
2. 总线传输周期
主模块申请，总线仲裁决定
主模块向从模块 给出地址 和 命令
主模块和从模块 交换数据
主模块 撤销有关信息
申请分配阶段
寻址阶段
传数阶段
结束阶段
解决通信双方 协调配合 问题
3.5

## Slide 26
由 统一时标 控制数据传送
充分 挖掘 系统 总线每瞬间 的 潜力
同步通信
异步通信
半同步通信
分离式通信
3. 总线通信的四种方式
采用 应答方式，没有公共时钟标准
同步、异步结合
3.5

## Slide 27
(1) 同步式数据输入
T1
总线传输周期
T2
T3
T4
时钟
地址
读
命令
数据
3.5

## Slide 28
(2) 同步式数据输出
T1
总线传输周期
T2
T3
T4
时钟
地址
写
命令
数据
3.5

## Slide 29
不互锁
半互锁
全互锁
(3) 异步通信
3.5
主设备
从设备
请
求
回
答

## Slide 30
(4) 半同步通信
同步 发送方 用系统 时钟前沿 发信号
接收方 用系统 时钟后沿 判断、识别
3.5
（同步、异步 结合）
异步 允许不同速度的模块和谐工作
增加一条 “等待”响应信号
WAIT

## Slide 31
以输入数据为例的半同步通信时序
T1 主模块发地址
T2 主模块发命令
…
T3 从模块提供数据
T4 从模块撤销数据，主模块撤销命令
Tw 当 为低电平时，等待一个 T
WAIT
Tw 当 为低电平时，等待一个 T
WAIT
3.5

## Slide 32
上述三种通信的共同点
一个总线传输周期（以输入数据为例）
主模块发地址 、命令
从模块准备数据
从模块向主模块发数据
总线空闲
3.5
占用总线
不占用总线
占用总线

## Slide 33
(5) 分离式通信
充分挖掘系统总线每瞬间的潜力
主模块 申请 占用总线，使用完后
即 放弃总线 的使用权
从模块 申请 占用总线，将各种信
息送至总线上
一个总线传输周期
子周期1
子周期2
3.5
主模块

## Slide 34
1. 各模块有权申请占用总线
分离式通信特点
充分发挥了总线的有效占用
2. 采用同步方式通信，不等对方回答
3. 各模块准备数据时，不占用总线
4. 总线被占用时，无空闲
3.5